## Slide 1: Моделирование центрального процессора с помощью интерпретации
Юлюгин Евгений
yulyugin@gmail.com
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
25.02.2013
Notes: 14.10.2013

## Slide 2: Вопросы
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
2
Насколько точной должна быть модель?
Как верифицировать работу модели?
Как измерять скорость симуляции?
Как соотносятся скорости функционального и потактового симуляторов?

## Slide 3: На этой лекции
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
3
Общий цикл работы процессора ↔ цикл интерпретации
Примеры реализации
Проблемы интерпретации
Улучшенные схемы
Некоторые общие вопросы симуляции

## Slide 4: Основной цикл работы процессора
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
4
Fetch
Decode
Execute
Write Back
Advance PC
Notes: 14.10.2013

## Slide 5: Код (switched, переключаемый)
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
5
while (!interrupt) {
raw_code = fetch(PC);
(opcode, operands) = decode(raw_code);
  switch (opcode) {
  case opcode1: func1(operands); PC++; break;
  case opcode2: func2(operands); PC++; break;
  /*...*/
  }
}

## Slide 6: Анатомия одной инструкции
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
6
cmpxchgadd, src1, src2, dst1
99%
dst2
Обычное
поведение
Исключение
Регистры, память, константы
Неявные
операнды:
Flags, memory,…
1%

## Slide 7: Уточнённый цикл работы
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
7
Exception
Execute
Decode
Fetch
WB
Advance PC

## Slide 8: Исключительные ситуации
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
8
Interruptions (термин из документации IA-64) — вмешательство, перерыв, приостановка
Exception — синхронное исключение, без повторения текущей инструкции
Fault — синхронное, с повторением текущей инструкции
Trap — синхронные, общий случай для некоторой инструкции
Interrupt — внешнее асинхронное прерывание

## Slide 9: Чтение инструкции из памяти
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
9
«Простое» чтение байт из памяти?
Невыровненный (unaligned) адрес в памяти
Вызывает забавные эффекты в некоторых архитектурах
Доступ на границе двух страниц памяти
Разные страницы могут иметь разные характеристики
Может оказаться, что до выполнения инструкции мы так и не дойдём.
Fetch
Decode
Execute
Write Back
Advance PC

## Slide 10: Учет переменной длинны инструкции
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
10
Fetch
Decode
Execute
Write Back
Advance PC

## Slide 11: Декодирование (1/3)
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
11
Перевод данных об инструкции из машинного представления во внутреннее (высокоуровневое), удобное для последующего анализа
Вход: “df ce 0f ad de”
Результат:
instruction {
opcode = ADDL_R_M, num_operands = 2,
src1 = {type = OP_REG, length = 32, reg = R15, },
dst2 = {type = OP_MEM, length = 16, offset = 0xdead},
disasm = “addl %r15, (0xdead)”,
address = 0x11002233
}
Fetch
Decode
Execute
Write Back
Advance PC

## Slide 12: Декодирование (2/3)
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
12
Таблица опкодов
Таблицы префиксных кодов

## Slide 13: Декодирование (3/3)
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
13
Код декодера редко пишется вручную, он генерируется по описаниям
110011XXXYYYY__ => sqrtpd X Y
В общем случае – классическая задача построения синтаксического анализатора
Пример декодера – XED (X86 encoder-decoder)
  http://www.pintool.org/docs/24110/Xed/html

## Slide 14: Пример: Itanium 2.3
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
14
Intel® Itanium® Architecture Software Developer’s Manual, p 3:296

## Slide 15: Дизассемблирование Закодирование (encoding)
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
15
Перевод инструкции из машинного представления в вид, понятный для человека (в мнемонику)
Перевод инструкции из мнемонической записи в машинный код
Перевод инструкции из декодированной структуры в машинный код

## Slide 16: Декодирование: суровая реальность
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
16
Переменная длина инструкций
IA-32: от 8 до 120 бит
Сколько байт пытаться декодировать за один раз?
Не префиксный код
Зависимость смысла от префикса, режима работы процессора
Пример: 0x48
Полное несоответствие какому-либо здравому смыслу
Fetch
Decode
Execute
Write Back
Advance PC

## Slide 17: Декодирование: суровая реальность
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
17
Переменная длина инструкций
IA-32: от 8 до 120 бит
Сколько байт пытаться декодировать за один раз?
Зависимость смысла от префикса, режима работы процессора
Пример: 0x48
Полное несоответствие какому-либо здравому смыслу
Fetch
Decode
Execute
Write Back
Advance PC

## Slide 18: Декодирование: суровая реальность
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
18
Обязательные (англ. mandatory) префиксы
Fetch
Decode
Execute
Write Back
Advance PC
Код операции | Инструкция | Обязательный префикс
66 f3 f2 0f 59 ff | mulsd xmm7, xmm7 | f2
66 f2 f3 0f 59 ff | mulss xmm7, xmm7 | f3
66 0f 59 ff | mulpd xmm7, xmm7 | 66
f2 66 0f 59 ff | mulsd xmm7, xmm7 | f2

## Slide 19: Исполнение
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
19
Базовая единица — функция-эмулятор одной инструкции (service routine)
S.r. пишутся на языке высокого уровня – переносимость между хозяйскими платформами, компиляторами
Используются генераторы кода по описанию
  Пример: SimGen — из одного описания совмещает генерируются декодер, дизассемблер и s.r.
Fetch
Decode
Execute
Write Back
Advance PC

## Slide 20: Запись результата в память
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
20
«Обычная» запись в память
Невыровненный адрес
Граница страниц
Попытка изменить регион памяти «только для чтения»
Часть результата может быть записана, а затем случится исключение
Fetch
Decode
Execute
Write Back
Advance PC

## Slide 21: Продвижение $PC
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
21
Для большинства команд – увеличение счётчика на длину обработанной инструкции
  Пример исключения из правил: REP MOVS
Явное изменение PC - команды управления исполнением:
  (Un)conditional (In)direct Jump/Branch
  Call/Return (subroutine)
  Исключения (ловушки)
Fetch
Decode
Execute
Write Back
Advance PC

## Slide 22: За и против И.
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
22
Пишется на «нормальном» языке – код переносим и читабелен
Простая структура
  Надёжность
  Расширяемость
  Возможность переиспользования кода
Скорость работы: от невысокой до совсем черепашьей

## Slide 23: Куда тратится время?
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
23
while (!interruption) {
raw_code = fetch(PC);
(opcode, operands) = decode(raw_code);
  switch opcode {
  case opcode1: func1(operands);
  PC++; break;
  case opcode2: func2(operands);
  PC++; break;
  ...
  }
}
Decode
Switch
Op1
Op0
Op2

## Slide 24: Как ускорить интерпретацию?
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
24
Избавляемся от медленных операций
Не делаем то, что уже сделано.
  Поиск в таблицах => обращение в память
  Декодирование (== поиск в таблицах)
Используем ресурсы хозяина эффективно
  Предсказатель переходов, обращения в память

## Slide 25: Сцепленная интерпретация (Threaded interpretation)
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
25
Вместо возвращения к началу цикла «прыгаем» прямо на исполнение следующей инструкции
func0:
/* simulate instr0 */; PC++;
next_opcode = decode(fetch(PC));
goto func_ptr[next_opcode];
func1:
/* simulate instr1 */; PC++;
next_opcode = decode(fetch(PC));
goto func_ptr[next_opcode];
func2:
/* simulate instr2 */; PC++;
next_opcode = decode(fetch(PC));
goto func_ptr[next_opcode];
Decode
Op1
Op0
Decode
Decode
Op0
...

## Slide 26: Кэширующая интерпретация (1/3)
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
26
В большинстве случаев в код гостевого приложения неизменен
Велика вероятность того, что инструкции с некоторыми $PC будут исполнены много раз (задача)
Зачем каждый раз декодировать их?
Заводим таблицу
addr => decoded_instruction

## Slide 27: Кэширующая интерпретация (2/3)
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
27
while (true) {
if (operation = cache[PC]); // shortcut
else { // not in cache, long way
operation = decode(fetch(PC));
cache[PC] = operation;
}
switch (operation) {
/* ... */
}
}
Decode
Switch
Op1
Op0
Op2
Cache

## Slide 28: Кэширующая интерпретация (3/3)
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
28
Ёмкость кэша ограничена, следует хранить адреса, действительно часто исполняемые
Необходимо следить за неизменностью исходного кода
Если была запись, необходимо отбрасывать «испорченные» блоки из кэша
Фаза Fetch пропускается => не совсем точная симуляция (часто это ОК)

## Slide 29: Итоги
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
29
Фазы исполнения: F, D, E, W, A
Decoder, disassembler, encoder
Переключаемый (switched) И.
Сцепленный (threaded) И.
Кэшируюший И.
Ситуации: interrupt, trap, exception, fault

## Slide 30: Ресурсы для дополнительного чтения
University of Kansas. EECS 700 Virtual Machines http://www.ittc.ku.edu/~kulkarni/teaching/EECS700-VM/index.html
Fredrik Larsson, Peter Magnusson, Bengt Werner. SimGen: Development of Efficient Instruction Set Simulators.
  ftp://ftp.sics.se/pub/SICS-reports/Reports/SICS-R--97-03--SE.ps.Z
D. Mihoka , S. Shwartsman. Virtualization Without Direct Execution or Jitting: Designing a Portable Virtual Machine Infrastructure http://bochs.sourceforge.net/
Yair Lifshitz, Robert Cohn, Inbal Livni, Omer Tabach, Mark Charney, Kim Hazelwood. Zsim: A Fast Architectural Simulator for ISA Design-Space Exploration
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
30

## Slide 31: На следующей лекции:
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
31
Моделирование архитектурного состояния ЦПУ
Моделирование доступов в ОЗУ (функциональных)
Преобразование адресов

## Slide 32: Спасибо за внимание!
Все материалы курса выкладываются на сайте лаборатории:
http://iscalare.mipt.ru/material/course_materials/
Замечание: все торговые марки и логотипы, использованные в данном материале, являются собственностью их владельцев. Представленная здесь точка зрения отражает личное мнение автора, не выступающего от лица какой-либо организации.
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
32
Notes: 14.10.2013