## Slide 1: Языки разработки моделей и аппаратуры
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
Григорий Речистов
grigory.rechistov@phystech.edu
Notes: 12.05.2014

## Slide 2: На предыдущих лекциях:
12.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
2
Цели симуляции
Алгоритмы моделирования
Проблемы, связанные с симуляцией устройств

## Slide 3: На этой лекции:
12.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
3
Компоненты симулятора
Языковые средства разработки моделей и аппаратуры

## Slide 4: Вопрос
12.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
4
На каком языке программирования должен быть написан симулятор?

## Slide 5: Классификация компонент
12.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
5

## Slide 6: Использование языков общего назначения (C, C++, Java…)
12.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
6
Используется ООП
Написание моделей «с нуля»
Особенности языков
  Специфика int, struct, endianness
  thread safety
  malloc/free

## Slide 7: Абстракции аппаратуры (1/2)
12.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
7
Сигналы — логический уровень (0, 1, X, Z)
Шины — передача групп бит
Операции над отдельными битами
Транзакции — отображение направления сигнала
Абстракции хранения данных: группы регистров, банки памяти

## Slide 8: Абстракции аппаратуры (2/2)
12.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
8
Карты памяти
Задержки событий — разные для различных действий

## Slide 9: Решения
12.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
9
Создание библиотек, реализующих общие примитивы моделирования (SystemC/TLM)
Использование специализированных языков написания моделей (DML)

## Slide 10: DML (1/2)

## Slide 11: DML (2/2)
dml 1.2;
device simple_dml_device;
parameter desc = "Simple DML device";
parameter documentation = "This is an implementation of simple DML device.";
bank regs {
parameter register_size = 4;
register r1 @ 0x1000;
register r2 @ 0x1004;
}

## Slide 12: Разработка процессора (1/2)
12.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
12
Примеры:
LISA
ISDL
SimGen

## Slide 13: Разработка процессора (2/2)
Недостатки:
Генерируется не самый быстрый код
Код может быть не компактен
Модель может работать медленнее
Преимущества:
Скорость создания/ модификации
Согласованность
12.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
13

## Slide 14: SystemC/TLM (1)
12.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
14
Дата | Версия | Примечания
Sept 1999 | 0.9 | First version; Cycled based
Mar 2000 | 1.0 | Widely accessed major release
Aug 2002 | 2.0 | Add channels & events; cleaner syntax
Apr 2002 | 2.0.1 | Bug fixes; widely used
Dec 2005 | 2.1.v1 | IEEE approves the IEEE 1666–2005 standard for SystemC
Jun 2008 | 2.2.05 | TLM-2.0.0 library released
Nov 2011 | 2.3.0 | IEEE approves the IEEE 1666–2011 standard for SystemC

## Slide 15: SystemC/TLM (2)
12.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
15
Programming language C++
Methodology- and technology-specific libraries
(SystemC verification library, bus models)
Modules
Ports
Exports
Processes
Interfaces
Predefined channels
Signal, clock, FIFO,
mutex, semaphore
Channels
Events
Core language
Utilities
Report handling, tracing
Data types
4-valued logic type
4-valued logic vectors
Bit vectors
Finite-precision integers
Limited-precision integers
Fixed-point types
Application
Written by the end user
Взято из: K. Tyurin. SystemC Overview

## Slide 16: SystemC/TLM (3)
12.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
16
Взято из: K. Tyurin. SystemC Overview

## Slide 17: Verilog
12.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
17
Phil Moorby & Prabhu Goel
«Automated Integrated Design Systems», 1984 г.
Netlist — логически эквивалентное описание, состоящее из элементарных логических примитивов
Команды:
Синтезируемые — представленные в аппаратуре
Несинтезируемые — для отладки и симуляции
В 2009 стандарт объединен с Verilog
Notes: Синтаксис на основе Си.

## Slide 18: VHDL
12.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
18
Был разработан в 1983 г. по заказу Министерства обороны США
Первоначально предназначался для моделирования, но позже появилась и синтезируемое подмножество
Стандарт многократно обновлялся
Notes: Синтаксис на основе Ада

## Slide 19: Литература
12.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
19
O. Schliebusch et al. Architecture implementation using the machine description language LISA — 2002 — http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=994928.
Hadjiyiannis G., Hanono S., Devadas S. ISDL: An Instruction Set Description Language for Reatargetability. — 1997 — http://www.caa.lcs.mit.edu/~devadas/pubs/isdl.ps
Rishiyur S Nikhil et al. BSV by Example. http://csg.csail.mit.edu/6.S078/6_S078_2012_www/resources/bsv_by_example.pdf
Fredrik Larsson et al. SimGen: Development of Efficient Instruction Set Simulators. ftp://ftp.sics.se/pub/SICS-reports/Reports/SICS-R--97-03--SE.ps.Z

## Slide 20: На следующей лекции:
12.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
20
Контрольная работа

## Slide 21: Спасибо за внимание!
Все материалы курса выкладываются на сайте лаборатории:
http://iscalare.mipt.ru/material/course_materials/
Замечание: все торговые марки и логотипы, использованные в данном материале, являются собственностью их владельцев. Представленная здесь точка зрения отражает личное мнение автора, не выступающего от лица какой-либо организации.
12.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
21
Notes: 12.05.2014