## Slide 1: Языки разработки моделей и аппаратуры
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
Григорий Речистов
grigory.rechistov@phystech.edu
Notes: 06.05.2014

## Slide 2: На предыдущих лекциях:
06.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
2
Цели симуляции
Алгоритмы моделирования
Проблемы, связанные с симуляцией устройств

## Slide 3: На этой лекции:
06.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
3
Компоненты симулятора
Языковые средства разработки моделей и аппаратуры

## Slide 4: Классификация компонент:
06.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
4

## Slide 5: Вопрос
06.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
5
На каком языке программирования должен быть написан симулятор?

## Slide 6: Использование языков общего назначения (C, C++, …)
06.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
6
Используется ООП
Написание моделей «с нуля»
Особенности языков
  Специфика int (int32_t, int64_t)
  thread safety
  malloc/free

## Slide 7: Решения
06.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
7
Создание библиотек, реализующих общие примитивы моделирования (SystemC/TLM)
Использование специализированных языков написания моделей (DML)

## Slide 8: DML (1/2)

## Slide 9: DML (2/2)
dml 1.2;
device simple_dml_device;
parameter desc = “Simple DML device”;
parameter documentation = “This is an implementation of simple DML device.”;
bank regs {
parameter register_size = 4;
register r1 @ 0x1000;
register r2 @ 0x1004;
}

## Slide 10: Абстракции аппаратуры (1/3)
06.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
10
Сигналы – логический уровень (0, 1, X, Z)
Шины – передача групп бит
Операции над отдельными битами
Транзакции – отображение направления сигнала

## Slide 11: Абстракции аппаратуры (2/3)
06.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
11
Расширенные значения для уровней сигналов: непроводящий (hi-Z) или неопределенный (X)
Абстракции хранения данных: группы регистров, банки памяти ...
  Побочные эффекты

## Slide 12: Абстракции аппаратуры (3/3)
06.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
12
Карты памяти
Задержки событий – разные для различных действий

## Slide 13: Разработка процессора (1/2)
06.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
13
Примеры:
LISA
ISDL
SimGen

## Slide 14: Разработка процессора (2/2)
Недостатки:
Генерируется не самый быстрый код
Код может быть не компактен
Модель может работать медленнее
Преимущества:
Скорость создания/ модификации
Согласованность
06.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
14

## Slide 15: Verilog
06.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
15
Phil Moorby & Prabhu Goel
«Automated Integrated Design Systems», 1984 г.
Netlist — логически эквивалентное описание, состоящее из элементарных логических примитивов
Команды:
Синтезируемые — представленные в аппаратуре
Несинтезируемые — для отладки и симуляции

## Slide 16: VHDL
06.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
16
Был разработан в 1983 г. по заказу Министерства обороны США
Первоначально предназначался для моделирования, но позже появилась и синтезируемое подмножество

## Slide 17: Литература
06.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
17

## Slide 18: На следующей лекции:
06.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
18
Контрольная работа

## Slide 19: Спасибо за внимание!
Все материалы курса выкладываются на сайте лаборатории:
http://iscalare.mipt.ru/material/course_materials/
Замечание: все торговые марки и логотипы, использованные в данном материале, являются собственностью их владельцев. Представленная здесь точка зрения отражает личное мнение автора, не выступающего от лица какой-либо организации.
06.05.2014
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур
19
Notes: 06.05.2014